BOLLO

Schema  di  Relazione a  struttura  ultimata

Relativa ai lavori condotti con materiali conferiti in cantiere dal 30 Giugno 2009

( Art. 6 Legge 05/11/1971 n° 1086 )

(la presente relazione deve essere prodotta preferibilmente in carta uso bollo al fine di assicurare il pieno rispetto delle norme sul bollo)

La presente relazione vuole rappresentare esclusivamente uno schema di massima.

Il professionista incaricato dovrà arricchirlo  con  i dati e le informazioni occorrenti a rendere l’elaborato completo e esauriente in tutte le sue parti e potrà arricchirlo delle notizie e considerazioni che riterrà opportune

OGGETTO:  Lavori di costruzione di_____________________________________________________________________

sito in via (C/da) ____________________________________________________________________________

Comune di _________________________________________________________________________________                                                       	            foglio di mappa n°______________ particella/e n°______________________________________________

Ditta:_______________________________________________________________________________________

Progettista:_________________________________________________________________________________

Calcolista:__________________________________________________________________________________

Direttore dei Lavori:________________________________________________________________________  		Deposito   art.17 Legge  64/74 – art.4 Legge 1086/71- con le modalità di cui all’art..32  della 		Legge Regionale   7/2003:  protocollo   n° _______________del_______________________________

Autorizzazione Genio Civile  art.  18 (oart.2) della  L. 64/74  n°_________del_________________

Deposito  variante art.17 Legge 64/74 – art.4 Legge 1086/71- con le modalità di cui all’art..32        		Legge Regionale   7/2003:  protocollo   n° _______________del________________________________

Autorizzazione variante Genio Civile art.18 (art.2) L. 64/74 n°__________ del__________________

---------------------------

PREMESSE

Per incarico ricevuto dalla ditta ______________________________, il sottoscritto Arch/Ing. ____________________, con studio professionale in via ____________  n. __________ del comune di _____________, iscritto all’Ordine degli Arch./Ing. ______________ della Provincia di ____________con n°______, ha diretto i lavori  di costruzione del fabbricato in oggetto.

Dopo la fine dei lavori strutturali è stata redatta la presente relazione, secondo quanto disposto dall’art.6  della Legge 1086/71 .

Prima dell’inizio dei lavori, la ditta committente, con le modalità di cui all’art.32 della L.R.7/2003, ha  depositato all’Ufficio del Genio Civile il progetto ai sensi dell’art.4 della L.1086/71 e dell’art.17 della L.64/74 con nota prot _____________ del _______________, conseguendo inoltre l’autorizzazione n° ____________ del _____________ ai sensi  della L.64/74 (art.18 per zone ad alta sismicità; art.2 per gli abitati da consolidare; per  zone a bassa sismicità nessuna autorizzazione).

DESCRIZIONE  DEI   LAVORI

I lavori strutturali dell’edificio  in oggetto sono stati iniziati in data _______ e sono stati ultimati  in data_________ (tale data deve essere compatibile con quella  dell’ultimo  getto di calcestruzzo o, se trattasi di strutture in acciaio con la data in cui è stato ultimato il montaggio)

Le opere in oggetto sono state  eseguite dall’Impresa  _________________ , con sede  in ________________ via_____________ (o in economia, in questo ultimo caso si ricorda , che essendosi il proprietario elevato al ruolo di impresa, il collaudatore dovrà essere scelto da una terna nominata dall’Ordine Professionale) e sono stati diretti dal sottoscritto.

L’edificio si articola in n°_______ elevazioni fuori terra (indicare eventuali volumi tecnici, piani interrati, seminterrati, piani sottotetto, torrini scala  e  tipo di copertura); le  fondazioni sono di tipo_______________( indicare se sono state realizzate fondazioni di tipo diretto o indiretto, riportandone le dimensioni più significative. Se trattasi di fondazioni su pali, questi debbono essere sottoposti a prova di carico obbligatoria), mentre la struttura in elevazione è  di tipo  ____________________ (es: intelaiata in cemento armato, profilati in acciaio). I solai posti in opera sono del tipo _______________________ (es.: latero-cementizio; con travetti in c.a. precompresso) e sono stati forniti dalla  ditta ______________________ di________________ .

Nel pieno rispetto di quanto previsto nel progetto approvato dall’Ufficio del Genio Civile, è stato impiegato calcestruzzo  con Rck = kg/cmq. _____, dosato con kg____ di cemento per metro cubo  ed acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo ______  controllato in  stabilimento,  per il quale si può assumere una    σ ammissibile pari a Kg./cmq. _____.

Prima di ogni getto, sia nelle strutture verticali che in quelle orizzontali, il sottoscritto ha effettuato minuziosi controlli  sulla disposizione delle armature metalliche e  sulla tipologia dei materiali  impiegati, i quali sono risultati conformi alle  previsioni di progetto.

Durante il corso dei lavori, ed in particolare durante i getti del  calcestruzzo, sono stati prelevati n°______ provini  di calcestruzzo da sottoporre a prova di compressione ( il prelievo, costituito da n. 2 cubetti, va effettuato per ogni giornata lavorativa, in caso di utilizzo minore di mc. 100 di calcestruzzo si può prescindere dal prelievo giornaliero e effettuare solo n. tre prelievi di due cubetti ciascuno).  Inoltre sono stati accantonati spezzoni (provette) delle barre di   acciaio   impiegato   del   diametro    di di mm. ___, di mm. ___e di mm. ___ ecc.   e sono stati sottoposti a prova di rottura, snervamento, allungamento, resilienza entro gg. 30 dalla fornitura e comunque prima di essere utilizzati.

Tali prove sui materiali, che  sono state eseguite dal laboratorio ________________  ____________________con sede a __________________, hanno dato i risultati seguenti:

CALCESTRUZZO (vedi certificato n°_____________del____________ allegato):

| coordinate prelievo |  | N/mmq |
| --- | --- | --- |
| fondazione |  |  |
| Pilastri I^ elevazione |  |  |
| Travi e solaio I^ elevazione |  |  |
| Pilastri II^ elevazione |  |  |
| Travi e solaio II^ elevazione |  |  |
| e così via |  |  |

Detti valori di ‘prelievo sono tutti superiori   alla resistenza caratteristica di calcolo (Rck ________).

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE PER IL CALCESTRUZZO: Il controllo di accettazione, a seconda della quantità di calcestruzzo utilizzato per la realizzazione dell’opera (- / + mc. 1.500) dovrà essere condotto col sistema tipo “A” o tipo “B” di cui al paragrafo 11.2.5 del D. M. 14.01.2008.  (n.b. va effettuato un controllo ogni qual volta si raggiunge l’utilizzo di mc. 300 di calcestruzzo omogeneo)

Controllo di tipo “A”          media dei valori di prelievo > Rck + 3,50

Valore minimo di prelievo   > Rck  - 3,50

Controllo di tipo “B”          valore minimo di prelievo   > Rck  - 3,50

Media dei valori di prelievo > Rck + 1,4 s

In cui s = scarto quadratico medio

e  con almeno n. 15 prelievi

ACCIAIO IN BARRE (vedi certificato n°_____________del____________ allegato):

| Diametro | Snervamento | Rottura | Allungamento |
| --- | --- | --- | --- |
| mm. 8 |  |  |  |
| mm.10 |  |  |  |
| mm.12 |  |  |  |
| mm.14 |  |  |  |

Da detti valori si desume che  l’esito della prova è favorevole, per cui   l’acciaio impiegato possiede le caratteristiche meccaniche del tipo Feb____ e quindi  compatibili con i risultati  dei   calcoli statici   (σ max= N/mmq.______).

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DELL’ACCIAIO PER C.A.

Ad Ogni buon conto il Direttore dei Lavori potrà, ogni volta lo riterrà opportuno, ordinare l’effettuazione di ulteriori prove e indagini (sia distruttive che non; carotaggi, prove sclerometriche, prove di carico ecc.) al fine di raggiungere il pieno convincimento sulla qualità dei materiali adoperati e sul loro confezionamento e quindi dell’idoneità dell’opera (poiché dette prove aggiuntive non sono mai sostitutive delle prove principali  è consigliato effettuare di volta in volta un prelievo maggiore di quanto prescritto dalle vigenti norme).

In occasione del disarmo delle casseforme e dell’impalcatura di sostegno, che  è stato eseguito dopo un tempo sufficiente alla completa maturazione, non sono state rilevati   segni di  cedimenti e/o dissesti, mentre si è potuta  rilevare, di contro,  la compattezza e la buona presa del calcestruzzo, che durante i getti è stato adeguatamente vibrato.

Nel caso di strutture metalliche o parti di esse si ricorda che a far data dal 1.07.2014 i vari componenti debbono riportare la marcatura CE EN 1090. (la presente relazione deve contenere oltre alle indicazioni delle ditte che hanno operato, anche il tipo di saldature adoperate, delle  bullonature ecc.)

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto , il sottoscritto Direttore dei lavori dichiara che i lavori strutturali in oggetto, tranne lievi modifiche rientranti nella discrezionalità  della D.L. (occorre descrivere le variazioni indicandone la consistenza e l’ubicazione),  sono stati eseguiti in conformità al progetto strutturale approvato dall’Ufficio del Genio Civile e nel pieno rispetto della normativa tecnica vigente per le costruzioni in zona sismica e che pertanto  le opere eseguite possono essere sottoposte a collaudo statico, ai sensi dell'art.7 della citata legge n°1086 del 5/11/1971.

La presente relazione  è  stata  redatta  in  duplice  copia  per  il  deposito   presso  l’Ufficio  del Genio Civile di Trapani ai sensi dell’art.6 della Legge 1086/71.

_________________, lì____________

IL   DIRETTORE   DEI   LAVORI

Ing./Arch. …………………

Si allega:

- certificato prove di laboratorio n. __________ emesso dalla _________ relativa al calcestruzzo utilizzato;

- certificato prove di laboratorio n. __________ emesso dalla _________ relativa all’acciaio utilizzato;

- attestato di qualificazione __________ relativa al controllo di qualità del fornitore del calcestruzzo;

- attestato di qualificazione __________ relativo al controllo di qualità del produttore dell’acciaio (o dei profilati);

- attestato di qualificazione __________ relativo al controllo di qualità del fornitore dell’acciaio (o dei profilati);

- attestato di qualificazione __________ relativo al controllo di qualità del sagomatore;

- attestato di qualificazione __________ relativo al controllo di qualità del materiale strutturale, del produttore e del fornitore per tutti i materiali strutturali che non vanno sottoposti a prove di laboratorio (legno lamellare, coperture in legno massesso, coperture cimentate ecc.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------